|  | Инструкция по установке и эксплуатации гидромассажного бокса (кабины)серии DUNAY, ELBA |
| --- | --- |
| Описание гидромассажных боксов (кабин) DUNAY 80/28, DUNAY 80/45, DUNAY 90/23, DUNAY 90/40, DUNAY 110/80/28, DUNAY 110/80/45, DUNAY 120/80/28, DUNAY 120/80/45, ELBA 90/40, ELBA 90/23 Комплектация : - крыша (верхний свет, верхний душ, динамик, вентилятор) – 1 шт., - центральная стойка ( панель управления, смеситель, переключатель режимов Ручной душ / Верхний душ / гидромассаж, смеситель, 3 гидромассажные 2-х режимные форсунки) - 1 шт, - боковые стеклянные стенки в алюминиевом профиле серебристого цвета- 2 шт,, - неподвижные стекла передней шторки- 2 шт, - стеклянные двери - 2 шт, - регулируемое крепление для душа – 1 шт, - душевая лейка на гибком шланге – 1 шт, - полочка для косметических средств – 1 шт, - зеркало ( в моделях без зеркала на стеклянных стенках) – 1 шт, - саморегулирующиеся ролики – 8 шт, - ручки для дверей – 4 шт, - магнитная защелка, - межпанельные уплотнители, - низкий поддон / глубокий поддон с сиденьем – 1 шт, - экран поддона – 1 шт., - откидное сиденье (для моделей с низким поддоном). Инструкция по использованию гидромассажных боксов серии DUNAY, ELBA Благодарим за выбор гидромассажной душевой кабины нашей компании. Это руководство по применению является общим ко всем гидромассажным боксам серии DUNAY и ELBA. Внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и использованием кабины и обратите внимание на следующее: Установку приобретенного оборудования рекомендуем производить силами представителей сервисных центров, которые обеспечат последующее качественное гарантийное обслуживание гидромассажного бокса. Наша гарантия не распространяется на повреждения и недостатки, возникающие в случае неправильной установки своими силами или действий, не предусмотренных данной инструкцией. 3. Такие органические растворители и сильные кислотные химикаты как ацетон, аммиак и бензин могут растворять или разрушать акриловые части и гальванопластиковые покрытия (центральная стойка и алюминиевые профили). 2 | 8. Эксплуатация душевой кабины Стеклянные двери. Стеклянные двери изделия представляют собой раздвижную конструкцию; герметичность дверей обеспечивается за счет магнитного уплотнителя. Двери открываются и закрываются без усилий. Пожалуйста, не открывайте и не закрывайте двери с усилием во избежание повреждения кабины. В случае возникновения затруднений при открывании-закрывании дверей, смазать направляющие роликов (нижний и верхний профили) силиконовой смазкой. Смеситель. Смеситель имеет керамический картридж; пользователь может регулировать напор воды поворотом ручки вверх/вниз и температуру воды поворотом ручки вправо/влево. Переключатель Массажные форсунки / Ручной душ / Верхний душ. Поверните ручку–регулятор в нужное положение. В зависимости от модели при включенном гидромассаже можно регулировать направление массажа поворотом форсунки, или выбрать вид гидромассажа поворотом центральной части большой форсунки. 9. Очистка и уход за душевой кабиной Чистите кабину с помощью мягкой ткани и жидких средств по уходу за акриловыми изделиями. Ни в коем случае не используйте средства, содержащие ацетон, аммиачный спирт и органические растворители, абразивы. Полируйте поддон душевой кабины, используя полировочные материала, рекомендованные специалистами сервисного центра. Для зашлифовки мелких царапин используйте влагостойкую микронную наждачную бумагу 1500, затем заполируйте поверхность полировочной пастой или мягким материалом. 4. Для удаления осадка от воды используйте слабокислотные моющие средства, рекомендованные для акриловых изделий. Хромированные поверхности чистите, используя мягкие ткани, не обрабатывайте их средствами, содержащими кислоту. Не подвергайте поверхность ударам и контактам с царапающими предметами. Для обеспечения нормальной работы и поддержания внешнего вида душевой кабины необходимо проводить следующую профилактику, интервалом 1 раз в 6 месяцев после монтажа: Функциональная проверка оборудования Разборка и очистка от кальция гидромассажных форсунок и декоративных элементов специальным составом, рекомендованным по уходу за гидромассажным оборудованием Производитель: « Винсан Имп. & Эксп. Ко» Китай, провинция Чжэцзян, г. Донггуан, р-н 3й Индустриальный 11 |
| 7. Подключение воды. Подсоедините трубы подачи воды к подготовленному отводу горячего и холодного водоснабжения, в соответствии со схемой подключения воды (схема 2). DUNAY ELBA Схема 2 По окончании сборки установите душевую кабину на заранее подготовленное место, на котором производилась регулировка поддона по уровню. Функциональная проверка и герметизация. По истечении 24 часов после установки душевой кабины пролейте из душевой лейки места соединений. При отсутствии протеканий можете пользоваться душевой кабиной. При необходимости повторно нанесите герметик по швам соединения. 10 | Центральная стойка Крыша Боковая стеклянная стенка Боковая стеклянная стенка Поддон Экран Верхний направляющий профиль Нижний направляющий профиль Стеклянные двери Боковые стеклянные панели Вертикальные профили передней стенки Схема 1 3 |
| 2. Установка гидромассажного бокса Обязательные рекомендации по проведению работ для установки гидромассажного оборудования. Установка гидромассажного бокса производится в предназначенном для этого помещении, в строгом соответствии со схемой проведения работ. Стены и пол на месте установки должны быть облицованы и не должны иметь никаких выступов в пределах габаритных размеров оборудования (в том числе бордюров). Перед установкой кабины все отделочные работы, включая отделку потолка, должны быть завершены. ВНИМАНИЕ. При подготовке водопроводных коммуникаций для подключения оборудования рекомендуется установка фильтров механической очистки воды. Давление воды в системе должно находиться в пределах 2-5 атмосфер. Если давление воды превышает допустимую норму, необходима установка понижающих редукторов. Если разница в давлении горячей и холодной воды превышает 0,5 атм., требуется установка обратных клапанов. Установка фильтров и редукторов на выводы, непосредственно подготовленные для подключения оборудования, не допускается. Выводы горячей и холодной воды должны иметь наружную резьбу диаметром 1/2, диаметр отверстия для подключения канализации - 50 мм. Подготовьте сливную трубу и подводку воды в соответствии с техническим листом изделия и проверьте соединения. Поставьте поддон душевой кабины на место установки, отрегулируйте уровень с помощью ножек. Подсоединение слива воды. Канализационная труба должна быть ниже дна поддона. Соедините трубу сифона с канализационной трубой, обмотайте соединение клейкой лентой или силиконовым материалом для уплотнений. Будьте осторожны, не перегните трубу сифона. Подключение оборудования к электрической сети должно быть выполнено без дополнительных соединений, отдельным кабелем,, проложенным от электрощита до оборудования. Кабель должен быть медным, трехжильным, в двойной изоляции с сечением провода 2,5 мм2 10 .Кабель должен быть подключен к отдельному, двухполюсному автомату, комбинированному с устройством защитного отключения (УЗО). Требования, предъявляемые к УЗО: напряжение 220-240В; разрешенный ток 16А. 11. Максимально допустимая температура при использовании душевых кабин не должна превышать 60оС. 4 | 6. Установка каркаса гидромассажного бокса. Задние стеклянные стенки (shower area) соедините с центральной стойкой (middle panel), совместив крепежные отверстия, и закрепите их винтами (схема 1) На места соединения стенок нанести санитарный герметик. Установите с помощью болтов полочку для косметических средств и регулируемое крепление для душа. Установите ручной душ со шлангом Соедините верхний и нижний профили-дуги с вертикальными профилями передней стенки (shower door). На боковые стекла передней стенки наденьте уплотнитель, обработайте санитарным герметиком и прикрепите их к каркасу с помощью крепежных элементов. Соедините собранные задние стенки с каркасом передней стенки. Установите каркас душевой кабины на поддон, предварительно нанеся герметик на место их соединения.. Внимание! Не затягивайте винты до упора. Это позволит регулировать их положение в ходе дальнейшей установки. Затяните винты только по окончании полной установки кабины. На стеклянные панели дверей прикрутите ручки и ролики, ролики с кнопкой регулировки устанавливаются снизу. Навесьте двери, сначала вставив ролики в верхнюю направляющую дугу. Наденьте прозрачные пластиковые уплотнители на внутренние стороны дверей. На место стыка дверей наденьте магнитные уплотнители. Установите крышу на верхние части стенок. Подключите все электрооборудование согласно отметкам на проводах 9 |
| 5. Установка откидного сиденья (гидромассажные боксы с низким поддоном) Перед началом сборки душевой кабины на центральной стойке соедините откидное сиденье с металлическим каркасом. После установки душевой кабины на поддон отметьте на поддоне места крепления металлического каркаса с поддоном, просверлите на нем отверстия и с помощью болтов соедините каркас сиденья с поддоном. Не затягивать крепления! При наличии зазора между каркасом и поддоном необходимо подложить шайбы. ВАЖНО!!! На все места соединения смесителя, панели управления, форсунок, откидного сиденья с центральной стойкой нанести санитарный силиконовый герметик. Сборку душевой кабины можно производить после проверки герметичности всех соединений на центральной стойке. 8 | 3. Выравнивание поддона. Установите панель с поддоном на подготовленное место и отрегулируйте высоту ножек с помощью регулировочных винтов. Уровнем проверьте горизонтальность поддона. Подсоедините гофрированный шланг от сифона к сливному отверстию канализации. Для удобства сборки отодвиньте поддон от места, на котором он будет стоять ВАЖНО!!! На все места соединения деталей душевой кабины предварительно нанести санитарный силиконовый герметик. 5 |
| 4. Сборка центральной стойки 4.1. Установка смесителя с переключателем режимов. 6 | 4.2. Установка пульта управления. 4.3. Установка форсунок для гидромассажа 4.4. Подключение шлангов (с помощью хомутов) Схема подключения – схема 2 7 |